## Slide 1: LEGEA LUI OHM PENTRU O PORȚIUNE DE CIRCUIT
Realizat:Prof.Oprescu Narcis Doru
Școala Gimnazială „Gh.Banea”

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIEI
O1 – să cunoască mărimile fizice caracteristice curentului electric (U, I, R), unităţile lor de măsură, instrumentele de măsură şi modul de conectare al acestora într-un circuit;
O2 – să fie capabili să realizeze practic un circuit electric simplu, să măsoare tensiunea aplicată unui element de circuit (rezistor, bec) şi intensitatea curentului prin acesta;
O3 – să enunţe legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit.
O4 – să aplice legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit la rezolvarea problemelor şi în viaţa cotidiană.

## Slide 3: CAREU DE CUVINTE
Purtători de sarcină electrică negativă.
Proprietatea corpurilor de a atrage alte corpuri.
Sursă de curent electric.
Mărime fizică definită de cantitatea de sarcină ce trece în unitatea de timp prin unitatea de suprafață a unui conductor.
Unitatea de măsură a intensității electrice.
Conductoarele pot fi conectate într-un circui în serie și în ...
Mărimea fizică egală numeric cu lucrul mecanic necesar la deplasarea sarcinii pozitive egală cu unitatea între două puncte respective.
Substanțele în care sarcinile electrice nu se pot deplasa liber.
Substanțele care conduc curentul electric.
Aparatul de măsură a rezistenței.
Aparatul de măsură a tensiunii electrice.

## Slide 4: SCHEMA CIRCUITULUI

## Slide 5: LEGEA LUI OHM
I =
Intensitatea curentului pe o porțiune de circuit este direct proporțională cu tensiunea aplicată la capetele acestei porțiuni și invers proporțională cu rezistența ei.

## Slide 6: CONEXIUNEA CONDUCTOARELOR
SERIE
Ut=U1+U2
U=I*R
It=I1=I2
Rt=R1+R2
PARALEL
It=I1+I2
I=
Ut=U1=U2
= +

## Slide 7: Problema 1
1. Determinaţi rezistenţa electrică a unui conductor prin care circulă un curent electric cu intensitatea de 2,5 mA, ştiind că tensiunea electrică între capetele lui este de 5 V.

## Slide 8: Problema 2
2. Printr-un conductor electric trece o sarcină electrică de 1 C în 3 s. Ce lucru mecanic efectuiază câmpul electric dacă rezistenţa conductorului este egală cu 9 Ω.

## Slide 9: Problema 3
3. La bornele grupării în paralel a două conductoare se aplică o tensiune electrică de 12V. Aflaţi rezistenţa electrică a grupării şi intensităţile curenţilor electrici prin fiecare ramură, dacă rezistenţele conductoarelor sunt egale respectiv cu 4 Ω şi 6 Ω.

## Slide 10: Problema 4
4. Două conductoare cu rezistențade 2Ω și 6Ω sunt legate în paralel și întrodu-se într-un circuit, tensiunea la capetele căruia este de 9V. Care este intensitatea curentului pe fiecare conductor?

## Slide 11: Problema 5
Două conductoare cu rezistența de 3Ω și 5Ω sunt legate în serie. Intensitatea curentului în circuit este egală cu 5A. Care este tensiunea totală a circuitului?

## Slide 12: Problema 6
Care este rezistența circuitelor date, rezistoarele sunt identice.
1 2 3
1
2
3

## Slide 13: TEST FULGER
Nr. | Întrebarea | 
1. | Intensitatea curentului este o mărime vectorială. | 
2. | Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul. | 
3. | Expresia matematică a legii lui Ohm este I=U*R. | 
4. | Unitatea de masură a intensității curentului electric este voltul. | 
5. | Rezistența reprezintă opunerea manifestată de conductor la trecerea curentului prin el. | 
6. | Ampermetrul se conectează în circuit în serie. | 
7. | La unirea în paralel a două conductoare Ut = U1 = U2. | 
8. | Voltrmetrul se conectează în circuit în serie. | 
9. | Un volt reprezintă lucrul mecanic de 1J efectuat la deplasarea sarcinii de 1C. | 
10. | La mărirea rezistenșei conductorului în circuit, intensitatea curentului se micșorează. | 

## Slide 14: TEST FULGER
Nr. | Întrebarea | 
1. | Intensitatea curentului este o mărime vectorială. | F
2. | Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul. | A
3. | Expresia matematică a legii lui Ohm este I=U*R. | F
4. | Unitatea de masură a intensității curentului electric este voltul. | F
5. | Rezistența reprezintă opunerea manifestată de conductor la trecerea curentului prin el. | A
6. | Ampermetrul se conectează în circuit în serie. | A
7. | La unirea în paralel a două conductoare Ut = U1 = U2. | A
8. | Voltrmetrul se conectează în circuit în serie. | F
9. | Un volt reprezintă lucrul mecanic de 1J efectuat la deplasarea sarcinii de 1C. | A
10. | La mărirea rezistenței conductorului în circuit, intensitatea curentului se micșorează. | A

## Slide 15: TEMA PENTRU PORTOFOLIU
Tema 1.4,
exercițiile 1-5 pag. 83

## Slide 16
MULȚUMESC PENTRU LECȚIE